## Slide 1: Projecten van het werkveld
Bart Gysen

## Slide 2: Inhoud
Nucleo-F429ZI
STM32F429ZI
Rotary encoder
OLED-display
LwIP
MQTT
FreeRTOS

## Slide 3: Nucleo-F429ZI

## Slide 4: Inhoud
Nucleo-F429ZI
STM32F429ZI
Rotary encoder
OLED-display
LwIP
MQTT
FreeRTOS

## Slide 5: STM32F429ZI
STMicroelectronics
32-bit
ARM Cortex-M4
180Mhz Klok
2MB Flash geheugen
256KB SRAM + 4KB backup SRAM
Rijk aan peripherals
CubeMX
HAL driver

## Slide 6: Inhoud
Nucleo-F429ZI
STM32F429ZI
Rotary encoder
OLED-display
LwIP
MQTT
FreeRTOS

## Slide 7: Rotary encoder
Toestel met roterende as
Volumeknop
Menu scrollen
Drukknop
Genereert twee signalen
Signalen 90° in fase verschoven
Externe Interrupt SCK

## Slide 8: Rotary encoder
Interrupt op CLK / A
Richting bepalen door DT / B

## Slide 9: Rotary encoder
Mechanisch -> schakeldender!

## Slide 13: Inhoud
Nucleo-F429ZI
STM32F429ZI
Rotary encoder
OLED-display
LwIP
MQTT
FreeRTOS

## Slide 14: OLED display
Organic Light Emitting Diode
Geen achtergrond verlichting
Resolutie 128 x 64
SSD1306 driver
I2C
SPI

## Slide 15: OLED display
Serial Peripheral Interface
Master/slave
Half-duplex
Full-duplex
Slave Select GPIO
4 modes

## Slide 16: OLED display
Mode 0 -> Clock laag, sample op 1ste flank
Mode 1 -> Clock laag, sample op 2de flank
Mode 2 -> Clock hoog, sample op 1ste flank
Mode 3 -> Clock hoog, sample op 2de flank

## Slide 17: OLED display

## Slide 18: OLED display
Geoptimaliseerde ssd1306 driver voor STM32

## Slide 19: OLED display

## Slide 20: OLED display
void ssd1306_Line(uint8_t x1, uint8_t y1, uint8_t x2, uint8_t y2, SSD1306_COLOR color)
void ssd1306_SetCursor(uint8_t x, uint8_t y)
char ssd1306_WriteString(char* str, FontDef Font, SSD1306_COLOR color)
char ssd1306_WriteChar(char ch, FontDef Font, SSD1306_COLOR color)
void ssd1306_DrawPixel(uint8_t x, uint8_t y, SSD1306_COLOR color)
void ssd1306_UpdateScreen(void)

## Slide 21: Inhoud
Nucleo-F429ZI
STM32F429ZI
Rotary encoder
OLED-display
LwIP
MQTT
FreeRTOS

## Slide 22: LwIP
Light-Weight Internet Protocol
TCP/IP stack voor embedded systemen
Open Source
Ondersteunt verschillende protocols
Ondersteunt API’s
Applicaties
Configuratie door CubeMX
MQTT

## Slide 23: Inhoud
Nucleo-F429ZI
STM32F429ZI
Rotary encoder
OLED-display
LwIP
MQTT
FreeRTOS

## Slide 24: MQTT
Lichtgewicht netwerkprotocol
Gebaseerd op Publish-Subscribe concept
Werkt met topics
De broker is centrale spil voor alle berichten
Library vanuit LwIP

## Slide 25: MQTT
Notes: Retain -> last known GOOD value - > not the last message

## Slide 26: MQTT

## Slide 30: Inhoud
Nucleo-F429ZI
STM32F429ZI
Rotary encoder
OLED-display
LwIP
MQTT
FreeRTOS

## Slide 31: FreeRTOS
Real-Time Operating System
Ontworpen voor microcontrollers
Geen focus op user-interface
Focus op timing deadlines
Werkt met threads / tasks
Tasks met prioriteiten
Interrupts
Inter-task communication

## Slide 32: FreeRTOS

## Slide 33: FreeRTOS

## Slide 34: Inter-task communication
Semaphores
Mutex
Queues
Task notifications

## Slide 35: FreeRTOS
DefaultTask -> LWIP_init
RotaryTask -> alles van rotary encoder
MqttTask -> alles van MQTT
OledTask -> alles van OLED-display